## Slide 1: Saugus sistemos instaliavimas
3 paskaita

## Slide 2: Sistemos administratoriaus uždaviniai
Operacinės sistemos instaliavimo programai labiau rūpi instaliuoti atitinkamos operacinės sistemos aplinką, o ne atlikti saugų konfigūravimą. Saugos klausimai lieka administratoriui.
Standartinės operacinės sistemos būna paruoštos taip, kad tenkintų įvairių vartotojų poreikius, tai dažnai jų teikiamos paslaugos gali tapti perteklinėmis konkrečios instaliacijos atveju

## Slide 3: Sauga – tai politika
Negalima palaikyti saugaus sistemos funkcionavimo nenusprendus:
ką reikia saugoti
nuo ko reikia saugotis.
Reikalinga saugos politika, reikia apsispręsti kas bus leidžiama, kas neleidžiama, nes tuo reikės remtis priimant sprendimus saugos klausimais (servisai, ugniasienės).
Reikia numatyti ir kas bus atsakingas už nukrypimus nuo saugos.

## Slide 4: Saugos politikos gairės
Administratorius turi atsakyti į šiuos klausimus:
Kaip apibrėžti, kas yra konfidenciali ir jautri informacija?
Ar sistemoje saugoma konfidenciali ir jautri informacija?
Nuo ko tiksliai norima saugotis?
Ar nutolusiems vartotojams iš tikrųjų reikalingas priėjimas prie sistemos?
Ar slaptažodžių šifravimas užtikrina pakankamą apsaugą?
Ar reikalingas priėjimas prie Interneto?
Kokį priėjimą prie savo sistemos norite teikti Interneto vartotojams?
Kokių veiksmų bus imamasi pastebėjus saugos pralaužimus?

## Slide 5: Pasirinkite gerą disko sudalinimo į “particijas” strategiją
Instaliuojant naują serverį naujame kietame diske reikalinga gera strategija sukuriant atskiras particijas pagrindinėms failų sistemos dalims.
Daugelio particijų sukūrimas teikia šiuos privalumus:
  Apsaugo nuo DoS tipo atakų.
  Apsaugo nuo SUID tipo programų.
  Leidžia greičiau atlikti sistemos užkrovimą.
  Palengvina “backup” procesą.
  Leidžia geresnę sumontuotos sistemos kontrolę
  Uždeda plėtimosi ribas failų sistemoms.

## Slide 6: Strategijos
Instaliavus, sukompiliavus visas serveryje reikalingos programos yra patartina išmesti visas nereikalingas tolimesniam darbui programas. Kelios priežąstys:
  Įsilaužėliui įsilaužus į sistemą, jis negalės sukompiliuoti ar modifikuoti dvejetainių programos kodų. Be to bus atlaisvinta atmintis – bus paprasčiau tikrinti failų sistemos vientisumą.
Nereiktų sudėt visų servisų kuriuos norite siūlyti į vieną mašiną
  bus prarandamas greitis,
  sumažinamas saugumas (įsilaužėlis galės atakuoti visus servisus).
  Jei skirtingi servisai bus skirtinguose serveriuose – bus patogiau administruoti

## Slide 7: Sistemos atnaujinimai
Atnaujinkite sistemą, jos programinę įrangą, įdiegdami naujausius atnaujinimus (“patch”)
Tinklinę programinę įrangą naudokite nepasenusią, galimai paskutines prieinamas versijas.
Galima naudotis programomis, kurios tikrina, ar visi pataisymai sistemoje yra įdiegti.
Visa tai padės apsisaugoti nuo saugumo spragų, kuriomis remiasi įsilaužėlių atakos.

## Slide 8: Geras slaptažodis
Nenulaužiamų slaptažodžių nėra. Esant pakankamai laiko ir resursų slaptažodžiai gali būti atspėti, nulaužti.
Slaptažodžių nulaužimas išlieka kaip vienas paprastesnių būdų įgyjant priėjimą prie vartotojo teisių ar serverio.
Reiktų – kas savaitę paleisti slaptažodžius nulaužiančią programą, tai leis pakeisti silpnus slaptažodžius

## Slide 9: root prisijungimas
Root prisijungimui nėra taikomi sistemoje jokie saugos apribojimai.
Yra laikoma, kad root žino ką daro ir atliekama tiksliai tai ko jis pageidauja – nėra užduodami klausimai – ar tikrai?
Galima netyčia išgadinti sistemos failus. Reikia būt kiek galima atidesniam.
Saugos sumetimais nereikia jungtis prie sistemos root’u, jei to nereikia
Dirbdami iš nutolusio hosto nepasilikite root’u---tai labai labai labai bloga praktika.

## Slide 10: /etc/exports failas
Jei failų sistema yra eksportuojama naudojant NFS servisą, reikia sukonfigūruoti /etc/exports failą su griežtais priėjmo prie šio failo apribojimais:
  Nenaudoti jame wildcards,
  Neleisti rašymo į jį root’ui
  Numatyti montavimą tik skaitymo režime.
NFS serviso panaudojimas sistemoje yra susijęs su rizika. Saugos sumetimais jis nerekomenduotinas.

## Slide 11: konsolės programos
Reikia uždrausti bet kokį paprasto vartotojo konsolei ekvivalentų priėjimą prie tokių programų, kaip shutdown, reboot, halt
Pvz LINUX atveju
  /# rm -f /etc/security/console.apps/halt
  /# rm -f /etc/security/console.apps/poweroff
  /# rm -f /etc/security/console.apps/reboot
  /# rm -f /etc/security/console.apps/shutdown
  /# rm -f /etc/security/console.apps/xserver

## Slide 12: Servisai
Priėjimas prie Interneto
Paštas
Nutolęs prisijungimas
Failų persiuntimas
Internetinių vardų/adresų išrišimas

## Slide 13: Demonų paleidimai
demono servisų startavimas ir stabdymas
init programa yra atsakinga už startavimą visų normalių, autorizuotų procesų, kurie turi būti paleidžiami startuojant sistemą.
Prie tokių procesų galima priskirti APACHE demonus, tinklinius demonus, ir kitus.
Kiekvienas iš šių demonų turi savą paleidžiamą failą /etc/rc.d/init.d/ direktorijoje, pasiruošusį priimti argumentą, kuris gali būti: start, stop ir restart.

## Slide 14: Teikiami servisai /etc/inetd.conf
nereikalingi servisai turi būti uždraudžiami
#ftp stream tcp6 nowait root /usr/sbin/in.ftpd in.ftpd –a
Šio failo prieinamumas turi būti 600
 Šio failo savininkas –root
 Vengti servisų, kurie žymi nutolusį prisijungimą (rsh, rlogin) tftp.
Pakoregavus šį failą reikia restartuoti inetd procesą.

## Slide 15: UNIX startavimo lygiai – paleidžiami servisai
 Sistema sustabdyta – 0 nis lygis
 Vieno vartotojo režime – S lygis
 Daugiavartotojiškam režime – 2-5 lygiai.
Kokie servisai bus paleisti kokiame lygyje rodo /rc/?d failai
Pavyzdžiui vėjyje: /etc/rc2.d faile:
K03sshd S20sysetup S93caches.finish S75savecore
Failų vardai sudaryti taip:[SK]nn<init.d filename>

## Slide 16: TCP_WRAPPERS
Pagal nutylėjimą yra leidžiamos visų servisų užklausos. TCP_WRAPPERS leidžia gana paprastai apsisaugoti nuo išorinių įsilaužimų naudojant sarašą hostų iš kurių atėjusios užklausos servisui yra leistinos ir iš kurių draudžiamos.
/etc/hosts.deny faile aprašoma, kam priėjimas yra draudžiamas,o /etc/hosts.allow faile – kam yra leistinas.
Pavyzdžiui /etc/hosts.allow:
sshd: 208.164.186.1 gate.openna.com

## Slide 17: /etc/services failas
Standartiniai servisai yra surišti su tam tikrais portų numeriais, tai nusako RFC 1700.
Failas /etc/services įgalina tiek serverį tiek klientines programas pakeisti serviso vardą į atitinkamus portų numerius.
Tik "root" vartotojui leidžiama atlikti pakeitimus šiame faile.
Norint apsaugoti nuo neautorizuoto servisų keitimo šiame faile, šalinimo, pridėjimo, šiam failui Linux tipo sistemose galima nustatyti atributą “i”.
    /#chattr +i /etc/services

## Slide 18: Resursų ribos
Visiems sistemos vartotojams būtina uždėti ribojimus resursų atžvilgiu.
Tai yra surišta su DoS tipo atakomis.
Resursai – tai failų skaičiaus, diskinės erdvės, procesų kiekio, laiko ribos, direktorijų gylio.
Ribos turi būti uždedamos prijungiant sistemą.
Galimos “minkštos” bei kietos” ribos.

## Slide 19: Failų sistemos montavimo kontrolė
Galima uždėti tam tikrą kontrolę failų sistemos montavimui, įjungiant specialias opcijas tokioms particijoms kaip /home /tmp.
Tai nusakoma faile /etc/fstab. fstab faile yra pateikiamos failų sistemos montavimo opcijos skiriant po vieną eilutę atskirai failų sistemai.
  defaults: Allow everything quota, read-write, and suid on this partition.
  noquota: Do not set users quotas on this partition.
  nosuid: Do not set SUID/SGID access on this partition.
  nodev: Do not set character or special devices access on this partition.
  noexec: Do not set execution of any binaries on this partition.
  quota: Allow users quotas on this partition.
  ro: Allow read-only on this partition.
  rw: Allow read-write on this partition.
  suid: Allow SUID/SGID access on this partition.

## Slide 20: Shell
bash shell saugo iki 500 vykdytų komandų faile ~/.bash_history.
Sumažinant išsaugomų komandų kiekį padidinama sauga (įvedė slaptažodį vietoj logino – jis išsisaugojo)
/etc/profile reikia pakeisti: HISTFILESIZE=20 HISTSIZE=20
Administratorius gali įdėti komandą: rm -f $HOME/.bash_history į failą /etc/skel/.bash_logout – įsilaužėliai negalės pasinaudoti šiuo failų tų vartotojų, kurie šiuo metu nėra prisijungę.

## Slide 21: Log įrašai
Svarbu yra užtikrinti “log” įrašų vientisumą.
Jie kaupiami /var/log direktorijoje
Pagal “log” įrašus galima atsekti įsilaužimo pėdsakus.
Jeigu nėra kitos apsaugos galimybės – užtikrinti saugų kopijavimą ar šių įrašų nukreipimą į spausdinimo įrenginį.
Niekad nereikia naudoti “Gateway Server” kaip hosto, kuriame kaupiami log įrašai

## Slide 22: programos, kurių savininkas “root”
Paprastas vartotojas gali vykdyti programą kaip “root” jei šios programos savininkas yra “root” ir šiai programai yra nustatytas SUID bitas.
  SUID -rwsr-xr-x
  SGID -r-xr-sr-x
Reikia nuimti s bitą toms programoms, kurių jūs nenaudojate, kurias gali paleisti tik “root”, bei “atsitiktinai” atsiradusioms...
  chmod a-s ...

## Slide 23: Ping servisas
Reikia uždrausti sistemai atsiliepti į ping užklausą, nes šis servisas yra susijęs su atakomis, todėl tinklo sauga bus geresnė esant uždraustam šiam servisui
Linux sistemoje:
/#echo 1 > proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
Tokią eilutę reikia įdėti į failą /etc/rc.d/rc.local tada ši komanda bus vykdoma automatiškai kai sistema bus perkraunama.

## Slide 24: broadcasts užklausos
Reikia uždrausti ir atsakymus į broadcast užklausas. Kai paketas yra pasiunčiamas IP broadcast adresu (pav. 192.168.1.255) iš mašinos į lokalų tinklą paketas yra perduodamas visoms tinklo mašinoms. Jos atsako naudodamos ICMP echo ir tai gali sukelti ataką
Uždraudžiama Linux.
/# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts
Galima įrašyti į failą /etc/rc.d/rc.local
Automatiniam paleidimui po sistemos atstatymo.

## Slide 25: Maršrutizavimo Protokolai
Maršrutizavimas ir su juo suršti protokolai gali sukelti šią problemą:
“IP source routing”, kai IP paketas turi detales apie kelią iki paskirties taško – tokiu atveju paskirties taško paketas turi keliauti tuo pačiu keliu. Atakuotojas gali atsiųsti tokį paketą ir jam grįžtant perimti jį
Reikia išjungti šią IP protokolo savybę.

## Slide 26: TCP SYN apsauga
SYN ataka gali sukelti DoS, nes užimami visi sistemos resursai ir sistema turi būti restartuojama.
Tai atliekama atsiunčiant didelį srautą SYN paketų ir sistema nepajėgia jų aptarnauti.
Apsisaugoti galima taip:
/# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies

## Slide 27: ICMP Redirect uždraudimas
Kai hostas naudoja neoptimalų ar blogai funkcionuojantį maršrutizatorių, maršrutizatoriai siunčia ICMP redirect paketą informuodami, koks maršrutizatorius turi būti naudojamas.
Atakuotojas gali išgadinti maršrutizacijos lenteles.
Rekomenduojama uždrausti ICMP Redirect priėmimą siekiant apsaugoti serverį nuo šio tipo atakos.

## Slide 28: Paslėpti failai
Svarbu nepamiršti peržiūrėti sistemą, ar joje neatsirado neįprastų ar paslėptų failų(prasideda tašku)
Tokie pavadinimai gali būti naudojami įsilaužimo įrankių paslėpimui
pavyzdžiui '...' or '.. ' taškas taškas tarpas ar ..-^G.
Naudojama find programa paslėptų failų suradimui

## Slide 29: Tripwire
Tai failų bei direktorijų vientisumą tikrinantis įrankis.
Tripwire programinė įranga leidžia reguliariai skenuoti ir rasti modifikuotus failus ar direktorijas.

## Slide 30: .rhosts failai
.rhosts failų esančių jūsų sistemoje suradimas turi būti vienu iš sistemos administratoriaus uždavinių.
Jie sistemoje yra neleistini, nes gali suteikti galimybę įsilaužėliui įeiti į sistemą.
Šių failų ieškojimui reikia panaudoti komandą find:
/#find /home -name .rhosts
Galima turėti cron procesą, kuris reguliariai tikrintų ir išmestų $HOME/.rhosts failus.

## Slide 31: Failų prieinamumai
Su kiekvienu UNIX failu yra surišami tam tikri prieinamumai (mode of access). Ji nusako prieinamumus prie failo vartotojui, jo grupės nariams bei kitiems sistemos vartotojams. Prieinamumai naujai kuriamiems failams, katalogams yra nustatomi kintamojo umask, kuris užduodamas /etc/profile faile ir pagal nutylėjimą jo reikšmė yra 022

## Slide 32
Log’ų analizė

## Slide 33: Log įrašai
Jei jūs esate atakuojami, o jūsų sistema neveda prisijungimų registracijos – log failų, tai bus labai maža šansų, kad jūs pastebėsite ką atakuotojas veikė sistemoje.
Neturint tokių žinių neliks nieko kito kaip tik perkrauti sistemą iš originalios media ir tikintis, kad backup’ai yra padaryti gerai, atstatyti duomenis, arba priešingu atveju rizikuojate, kad atakuotojas vis dar kontroliuoja jūsų sistemą.

## Slide 34: Log įrašai
Log’ų registracija turi būti vykdoma reguliariai, šie failai turi būti archyvuojami, daromi jų backup’ai, nes niekad neaišku, kada jų prisireiks. Dauguma ekspertų rekomenduoja siųsti visus įrašus apie logus į centrinį log’ų serverį, kuris įrašinėja šiuos įrašus į įrenginį , į kurį būtų tik rašoma, tai neleis atakuotojams juos ištrinti ar užrašyti ant viršaus. Prisijungimo įrašai kartu turi būti registruojami ir lokaliai. Tai suteis jūsų sistemai papildomą saugos lygį, nes leis sulyginti šiuos failus ir esantys skirtumai rodys įtartiną veiklą jūsų sistemoje.

## Slide 35: Atakuotojas gali pasielgti su log įrašais įvairiai
Sustabdyti log įrašų fiksavimą
Leisti fiksuoti tik gerus log įrašus (iš atakuotojo pusės žiūrint).
Primesti masyvius kiekius loginų tikslu paslėpti atakų aktyvumą.
Prisijungimo sistema turi turėti kažkokį būdą nustatymui to, kad mašina nelauktai nustojo fiksuoti prisijungimus.

## Slide 36: Syslog
Syslog sukasi UNIX mašinose ir eilė kitų operacinių sistemų, tokių kaip Windows 95/98/NT, turi adapterius leidžiančius prisijungti prie syslog sistemų.
Syslog daemonas. Tai yra foniniame režime veikianti programa visose mašinose, naudojančiose syslog. Ji yra sisteminių pranešimų skirstytojas. Suprojektuota taip, kad būtų labai paprasta ir greita.

## Slide 37: syslogd
o Ji renka pranešimus iš “syslog-enabled” programų mašinoje, kurioje sukasi ir kaupia juos į failą pagal nustatytas taisykles.
o Ji renka tam tikrus pranešimus iš sistemos, kurie nėra “syslog-enabled” – tokius kaip branduolio pranešimai atžvilgiu start-up ir apie kai kurias įrenginių problemas; ir rašo į failus kaip syslog pranešimus.
Jis klauso syslog porte (portas 514/UDP) pranešimų ir rašo juos pagal taisykles į failą.

## Slide 38: Syslogo taisyklės
Užrašyti pranešimą sistemos konsolėje.
Užrašyti pranešimą visiem prisijun-gusiems vartotojams
Įdėti pranešimą į failą.
Perduoti pranešimą kitai mašinai per UDP.

## Slide 39
user
vartotojų procesų pranešimai
kern
OS branduolio pranešimai
mail
pašto sistema
daemon
demonai
auth
autorizacija
lpr
spausdinimo sistema
news
USENET sistema
uucp
UUCP sistema
cron
cron servisas
local0-7
įvairūs lokalūs servisai
mark
syslogd pranešimai apie laiką
*
žymi visus skyrius, išskyrus mark
18 skirtingų syslog servisų (facilities)

## Slide 40
alert
problemos, kurias reikia sutvarkyti nedelsiant
crit
kritinės problemos (pvz. disko klaidos)
err
klaidos
warning
perspėjimai
notice
situacijoms (ne klaidoms), kurioms reikia specialių veiksmų
info
informaciniai pranešimai
debug
programų derinimo pranešimai
none
nesiųsti pranešimų nustatytam servisui
*
pranešimą siųsti visiems prisijungusiems vartotojams
syslog demonui siunčiami pranešimai turi skirtingus prioritetus (mažėjančio prioriteto tvarka):
emerg itin kritinės problemos

## Slide 41: /etc/syslog.conf
Pvz
*.err /dev/console # visas klaidas
siųsti į konsolę
daemon.info /var/log/daemonlog # daemon serviso informacinius pranešimus
# siųsti į /var/log/daemonlog failą
*.debug @log.dom.lt # visus pranešimus siųsti į nutolusią mašiną log.dom.lt
# *.emerg root # itin kritines problemas išvesti į root
# vartotojo terminalą

## Slide 42: Suinstaliavus sistemą, reikia patikrinti:
ar registruojami visų syslog servisų pranešimai
ar syslog pranešimams pakanka vietos
ar sutvarkytas syslog žurnalų persukimas (nebūtina saugoti visų žurnalų nuo pat sistemos suinstaliavimo dienos. Kiekviena organizacija gali nustatyti, kiek laiko turi būti saugomi žurnalai; rekomenduojama 2-4 savaitės ).

## Slide 43: Syslog privalumai
O Universaliai prieinami
o Standartinis įdiegimas
o Prieinami iš neprogramuojamų įrenginių.
Yra tik skaitymo režimo mechanizmai

## Slide 44: Syslog trūkumai
o Neautentiškas protokolas. Gali būti pakeistas (spoofed).
o Nešifruoti perdavimai gali būti pagaunami atakuotojų.
Nepatikimas UDP perdavimo mechanizmas. Nevisi syslog pranešimai pasiekia paskirties punktą net ir nesant atakų.