## Slide 1: 8 paskaita

## Slide 2: ugniasienės
Kokie yra baziniai ugniasienių tipai? Skaitoma, kad yra naudojamos dviejų tipų ugniasienės:
  Tinklinio lygio
  Aplikacijų lygio
Tinklinio lygio ugniasienės yra realizuojamos dažniausiai maršrutizatoriuose ir paketų filtravime remiasi informacija, kurią nusako paketo šaltinio IP, paskirties punkto IP adresai, portų numeriai.
Aplikacijų lygio ugniasienės paprastai realizuojamos proxy serveriuose, kurie “supranta” atitinkamą protokolą ir realizuoja srautų kontrolę, veda log įrašų kaupimą..

## Slide 3: Tinklinė ugniasienė
Paprastas maršrutizatorius yra tradicine tinklinio lygio ugniasienė.
Jis gali žinoti, iš kur “traukinys atvyko, kur jis vyksta, tačiau jis negali žinoti, ar koks nors teroristas nesėdi vagone”.
Modernūs maršrutizatoriai tampa vis labiau intelektualūs, jie saugo informaciją apie pro juos einančių susijungimų būvį.
Tinklinės ugniasienės filtruoja pro jas praeinantį srautą, taigi instaliuojant jas reikia pasirūpint, kad ryšys su Internetu vyktų pro jas.
Maršrutizatoriumi paremtos ugniasienės pasižymi skaidrumu ir greitaeigingumu.

## Slide 4: Filtrai su atmintimi ir be atminties
Paprastas paketinis filtras nepajėgus kontroliuoti tarnybas, naudojančias UDP paketus.
Tai filtras be atminties (stateless), nes jis priima sprendimą remdamasis vieno paketo analize ir jam neįmanoma sukurti taisykles, kurių pagrindu galima būtų filtruoti paketus pagal jų tarpusavio ryšį.

## Slide 5: tikrinimas su atmintim
Dinaminio filtravimo metodas (dynamic packet filtering) kuris yra žinomas ir kaip “tikrinimas su atmintim” (stateful inspectation) naudoja aukštesnio lygio filtravimo koncepciją – formuoja atmintyje lenteles, kuriose sutapatinami įeinantys bei išeinantys paketai.
Taikant šį metodą nėra analizuojamas kiekvieno paketo turinys, bet tikrinamos atskiros paketo dalys ir jos lyginamos su patikima informacija, saugoma duomenų bazėje.

## Slide 6: Programiniai ir aparatiniai paketiniai filtrai
Paketų filtravimui tarptinkliniame ekrane visai nėra būtinas maršrutizatorius. Jo funkcijas pilnai gali atlikti dvikanalis kompiuteris su atitinkama programine įranga. Kai kurie tarptinklinio ekrano gamintojai apjungia proxy serverius ir paketinius filtrus į vieną sistemą, kuri realizuojama viename kompiuteryje.
Paketinis filtras gali būti taip pat realizuojamas aparatūriškai – naudojamas firewall appliance.

## Slide 7
Maršrutizatoriuose paketų filtravimo taisyklių nusakymui yra naudojama įvairi sintaksė. Kai kurie maršrutizatoriai leidžia formuoti taisyklių rinkinį, kuris vienodai tinka visiems interfeisams, nukreiptiems tiek į išorę, tiek į vidų.
Kituose maršrutizatoriuose galima užduoti atskirą taisyklių rinkinį kiekvienam interfeisui.
CISCO produktuose galima kurti taisyklių rinkinius ir grupuoti juos pagal vardą, o po to priskirti kiekvienam interfeisui vieną arba keletą taisyklių rinkinių.
Renkantis maršrutizatorių reikia nepamiršti, kad lanksti sintaksė gali apsunkinti jo suderinimą, tačiau palengvina adaptaciją prie galimų pasikeitimų.

## Slide 8: Svarbiausios maršrutizatoriaus su paketų filtravimu savybės
Įvykių registravimo galimybė. Kadangi diskinė atmintis maršrutizatoriuje būna ribota, tai būna patogu, jei jis gali vykdyti informacijos permetimą daemonui syslogd, dirbančiam kitoje sistemoje. Būtina yra galimybė vesti žurnalus tiek praleistų paketų, tiek atmestų.
Nesunki komandų sintaksė, leidžianti kurti taisykles, tam pasinaudojus įvairiais laukais iš galvučių, kaip kad siuntėjo bei gavėjo portais iš TCP ar UDP paketų.
Nuoseklus taisyklių patikrinimas. Jei maršrutizatorius vykdo kokią nors taisyklių optimizaciją, bus sunkiau diagnozuoti problemas testuojant filtrą.

## Slide 9: Paketinių filtrų privalumai
Paketinis filtras – tai pirmas žingsnis kuriant tarptinklinį ekraną.
“nemokamas” paketų filtravimas. Jei turite maršrutizatorių, tai beveik neabejotinai jis atlieka paketų filtravimą. Nedideliame lokaliame tinkle paketinio filtro sudarymui dažnai užtenka vieno maršrutizatoriaus.
Teoriškai pakanka vieno paketinio filtro tinklo pajungimo prie Interneto arba išorinio tinklo taške, kad būtų sudaryta užsklanda lokaliam tinklui.
Realizuojant paketinį filtrą nereikia specialaus vartotojų apmokymo arba specialių klientinių bei serverinių programų įdiegimo. Ekranuojantis maršrutizatorius arba programinis paketinis filtras visą savo darbą vykdo skaidriai atžvilgiu klientinio tinklo

## Slide 10: Paketinių filtrų trūkumai:
Maršrutizatorių suderinimas kartais būna sunkus, ypač jei stengiamasi sukurti sudėtingą konfigūraciją su dideliu taisyklių rinkiniu. Tokiu atveju ir testavimas nėra lengvas.
Įvykus nusimušimui ar blogai suderinus paketinį filtrą žala tinklui bus žymiai didesnė nei proxy- serverio atveju. Nulūžus proxy serveriui IP paketai laisvai nepateks į tinklą kaip tai atsitinka esant klaidai maršrutizatoriuje ar blogai jį suderinus.
Paketiniai filtrai dirba su nedideliu informacijos kiekiu, tai riboja jų galimybes. Filtrai su atmintim leidžia pagerinti šią situaciją, tačiau užbaigto tarptinklinio ekrano sudarymui be paketinio filtro dar reikia ir proxy serverio.
Dauguma maršrutizatorių su paketų filtravimu neturi galimybės registruoti, todėl po atakos arba įsilaužimo į sistemą sunku gauti informaciją kaip tai įvyko.

## Slide 11: IP filtras
IP Filter – tai geras, mažas ugniasienės paketas. Jis daro viską, ką ir kiti freee paketai (ipfwadm, ipchains, ipfw), bet jis taip pat yra portatyvus ir turi tokių savybių kurių kiti neturi.
Jo pagrindu bus parodyta paketinių filtrų taisyklių kalba bei sintaksė, nebus rišamasi prie kokios nors platformos.
IP Filtro adresas: http://coombs.anu.edu.au/~avalon/ip-filter.html

## Slide 12: Taisyklių vykdymas
IP filtras turi config failą, jame taisyklės rašomos po vieną į eilutę; # žymi komentarus.
Pavyzdys:
block in all pass in all | block in quick all pass in all

## Slide 13: Bazinis filtravimas pagal IP adresą
block in quick from 192.168.0.0/16 to any
pass in all
Paketai iš nemaršrutizuojamų tinklų – 192.168.0.0/16 atmetami.
Tarkim: ateina paketas iš 1.2.3.4
ir paketas iš 192.168.1.2 (/16--255.255.0.0)
Blokuojamų adesų aibę galima išplėsti:
block in quick from 192.168.0.0/16 to any
block in quick from 172.16.0.0/12 to any
block in quick from 10.0.0.0/8 to any
pass in all
Blokuojami paketai, ateinantys iš privačių adresų zonos.

## Slide 14: Sąsajų kontrolė
Tarkime maršrutizatorius turi tris sąsajas:
  lo0 ( loopback);
  x10 ( 3com ethernet)---jungimuisi su lokaliu tinklu ir
  tun0 (Free BSD’s generic tunnel interface)
block in quick on tun0 all
pass in all

## Slide 15: IP adresai kartu su sąsaja
block in quick on tun0 from 192.168.0.0/16 to any
block in quick on tun0 from 172.16.0.0/12 to any
block in quick on tun0 from 10.0.0.0/8 to any
block in quick on tun0 from 127.0.0.0/8 to any
block in quick on tun0 from 0.0.0.0/8 to any
block in quick on tun0 from 169.254.0.0/16 to any
block in quick on tun0 from 192.0.2.0/24 to any
block in quick on tun0 from 204.152.64.0/23 to any
block in quick on tun0 from 224.0.0.0/3 to any
pass in all
127.0.0.0/8 –naudoja kaip loopback adresai; 0.0.0.0/8 adreso niekad nebus Internete Dauguma IP stekų 0.0.0.0/32 traktuoja kaip “default gateway” o likę 0.*.*.* traktuojami skirtingai įvairiuose produktuose 169.254.0.0/16 buvo priskirtas IANA naudojimui autokonfigūravime 192.0.2.0/24 taip pat rezervuota adresų aibė 204.152.64.0/23 rezervuota SUN Microsystems klasterių interkonekcijoms.
224.0.0.0/3 tai klasių D bei E tinklai

## Slide 16: Šaltinio IP – vidinis adresas
block in quick on tun0 from 20.20.20.0/24 to any
Per tun0 sąsają negali ateiti toks paketas, jei šis adresas yra vidinio tinklo.

## Slide 17: Filtravimas abiem kryptim
block out quick on tun0 from any to 192.168.0.0/16
block out quick on tun0 from any to 172.16.0.0/12
block out quick on tun0 from any to 10.0.0.0/8
block out quick on tun0 from any to 0.0.0.0/8
block out quick on tun0 from any to 127.0.0.0/8
block out quick on tun0 from any to 169.254.0.0/16
block out quick on tun0 from any to 192.0.2.0/24
block out quick on tun0 from any to 204.152.64.0/23
block out quick on tun0 from any to 224.0.0.0/3
pass out quick on tun0 from 20.20.20.0/24 to any

## Slide 18: Įrašai apie tai, kas vyksta
block in log quick on tun0 from 20.20.20.0/24 to any
block in log quick on tun0 from any to 20.20.20.0/32
block in log quick on tun0 from any to 20.20.20.255/32
Numetami, nes šiais adresais atėję paketai gali sukelti “Smurf” tipo ataką.
Šios eilutės rašomos po visų kitų block in eilučių

## Slide 19: Pilnas abiejų krypčių blokavimas įvertinant sąsają.
pass out quick on lo0 pass in quick on lo0
pass out quick on x10 pass in quick on x10

## Slide 20
block out quick on tun0 from any to 192.168.0.0/16 block out quick on tun0 from any to 172.16.0.0/12 block out quick on tun0 from any to 10.0.0.0/8 block out quick on tun0 from any to 0.0.0.0/8 block out quick on tun0 from any to 127.0.0.0/8 block out quick on tun0 from any to 169.254.0.0/16 block out quick on tun0 from any to 192.0.2.0/24 block out quick on tun0 from any to 204.152.64.0/23 block out quick on tun0 from any to 224.0.0.0/3 pass out quick on tun0 from 20.20.20.0/24 to any block out quick on tun0 from any to any | block in quick on tun0 from 192.168.0.0/16 to any block in quick on tun0 from 172.16.0.0/12 to any block in quick on tun0 from 10.0.0.0/8 to any block in quick on tun0 from 127.0.0.0/8 to any block in quick on tun0 from 0.0.0.0/8 to any block in quick on tun0 from 169.254.0.0/16 to any block in quick on tun0 from 192.0.2.0/24 to any block in quick on tun0 from 204.152.64.0/23 to any block in quick on tun0 from 224.0.0.0/3 to any block in log quick on tun0 from 20.20.20.0/24 to any block in log quick on tun0 from any to 20.20.20.0/32 block in log quick on tun0 from any to 20.20.20.255/32 pass in all

## Slide 21: ICMP filtravimas naudojant “icmp-type” raktažodį.
pass in quick on tun0 proto icmp from any to 20.20.20.0/24 icmp-type 0
pass in quick on tun0 proto icmp from any to 20.20.20.0/24 icmp-type 11
block in log quick on tun0 proto icmp from any to any
Jei norite naudotis ping arba traceroute komandomis, tai reikia nedrausti ICMP, kurių tipas yra 0 arba 11.
Klaida būtų įdėti šias naujas ICMP taisykles pradžioje.
Problema gausis tame, kad ICMP tipo 0 paketas iš 192.168.0.0/16 praeis tada pagal naują pirmą taisyklę ir nebebus blokuojamas. Jos dedamos prieš pass in taisykles.

## Slide 22: TCP ir UDP portai
block in log quick on tun0 proto tcp from any to 20.20.20.0/24 port = 513
block in log quick on tun0 proto tcp from any to 20.20.20.0/24 port = 514
block in log quick on tun0 proto tcp from any to 20.20.20.0/24 port = 23
rlogin(513), rsh(514) ir telnet (23)
block in log quick on tun0 proto udp from any to 20.20.20.0/24 port = 514
block in log quick on tun0 proto tcp/udp from any to 20.20.20.0/24 port = 111
Reiktų blokuoti: 514/udp(syslog),111/tcp&111/udp(portmap),515/tcp(lpd), 2049/tcp ir 2049/udp(NFS),6000/tcp(X11) ir kitus servisus

## Slide 23: mašina dirba tik su web serveriu
block in on tun0 all
pass in quick on tun0 proto tcp from any to 20.20.20.1/32 port = 80
pass out quick on tun0 proto tcp from 20.20.20.1/32 port = 80 to any
joks tinklo srautas nepraeina kiaurai.
įleidžiamas srautas į portą 80 hostui 20.20.20.1
atsakymai iš porto 80 leistini

## Slide 24: “keep state” taisyklė
ssh serveris
block out quick on tun0 all
pass in quick on tun0 proto tcp from any to 20.20.20.1/32 port = 22 keep state
čia nėra “pass out” užtikrinimo, yra tik “block out” taisyklė. Nežiūrint to taisyklių aibė yra užbaigta. Taip yra dėl būvio išlaikymo, išsamus taisyklių rinkinys yra apeinamas. Kai tik pirmas SYN paketas pasiekia ssh serverį, yra sukuriamas būvis ir likusi ssh sesijos dalis yra praleidžiama be ugniasienės įsikišimo.
Klientinė mašina
block in quick on tun0 all
pass out quick on tun0 proto tcp from 20.20.20.1/32 to any keep state

## Slide 25: TCP, UDP, ICMP
block in quick on tun0 all
pass out quick on tun0 proto tcp from 20.20.20.1/32 to any keep state
pass out quick on tun0 proto udp from 20.20.20.1/32 to any keep state
pass out quick on tun0 proto icmp from 20.20.20.1/32 to any keep state
galim naudoti ping komandą. Galima daryti išeinančius susijungimus, tik prie tų portų, prie kurių mes norėsim žmonės galės prieiti

## Slide 26: SYN ACK
pass in quick on tun0 proto tcp from any to 20.20.20.1/32 port =23
pass out quick on tun0 proto tcp from any to any keep state
block in quick all
block out quick all
šiuo atveju bus stebimas pilnas rankų paspaudimas sesija bus užmegzta ilgalaikiam duomenų pasikeitimui

## Slide 27: Būvis ir UDP
sunkiau yra patikimai išlaikyti būvį šio protokolo atveju,tačiau, jei:
mašina A siunčia UDP paketą mašinai B esant siuntėjo portui X ir gavėjo portui Y
IPFilter leis atsakymą iš mašinos B mašinai A, jei siuntėjo portas bus Y, o gavėjo portas bus X.
Čia bus trumpalaikė būvio jungtis – tik 60 sekundžių

## Slide 28: Būvis ir ICMP
pass out on tun0 proto icmp from any to any icmp-type 8 keep state
tam, kad išleisti pranešimus- echo užklausas – tipines ping komandas, tai kaip atsakymas turi grįžti icmp-type 0 paketas, kuris ir bus įleidžiamas.Šis būvio įėjimas turi timeout laiką – 60 sek.
senesniuose IPFiltruose, tam kad galėtų dirbti traceroute reikėjo tokių taisyklių
pass out on tun0 proto udp from any to any port 33434><33690 keep state
pass in on tun0 proto icmp from any to any icmp-type timex

## Slide 29: FIN skanavimo aptikimas
pass in quick on tun0 proto tcp from any to 20.20.20.1/32 port =23 flags S keep state
pass out quick on tun0 proto tcp from any to any flags S keep state
block in log quick all
block out log quick all

## Slide 30: Fragmentacija
pass in quick on tun0 proto tcp from any to 20.20.20.1/32 port =23 flags S keep state keep frags
pass out quick on tun0 proto tcp from any to any flags S keep state keep frags
block in log quick all
block out log quick all

## Slide 31: Proxy serveris
Proxy serveris – tai gali būti kompiuteris, kuris randasi tarp privataus LAN ir Interneto.
Jis paslepia privatų tinklą nuo Interneto vartotojų, taiko saugumo politiką, pagrįstą paketų šaltinio/paskyros punkto adresais, portais, ir reikalaujamais servisais.
Tokiu atveju vidinis LAN tampa “nematomu” išorės klientams, o paties proxy atliekamos funkcijos yra tokios kaip tinklinio lygio ugniasienių.

## Slide 32: Dvikanalis kompiuteris
Vidiniame tinkle esantys kompiuteriai gali jungtis prie Interneto per vieną hostą.
Tai nebus geras sprendimas, jei šis hostas nebus skaidrus kitų hostų atžvilgiu: vartotojai negalės tiesiai pasiekti tinklinius servisus – tam jie turės jungtis į šį dvikanalį hostą, atlikti tam tikrus veiksmus, po to gautus rezultatus parsigabenti į savus hostus.
Problema dar pasunkėja esant įvairioms op sistemoms.
Dvikanaliai hostai veikdami be proxy serviso sukelia nepatogumus klientams.

## Slide 33: Proxy sistemos
Proxy sistemos nereikalauja iš klientų jokių tiesioginių veiksmų dvikanaliame hoste, visi veiksmai tarsi vyksta už scenos.
Vartotojui sudaroma iliuzija, kad jis susiriša tiesiogiai su serveriu esančiu Internete, su kuriuo jis nori susisiekti.
Proxy sistemos sprendžia ir saugos problemas: klientams nereikia daryti login dvikanaliame hoste; o be to visi susijungimai eina per kontroliuojančią programinę įrangą.

## Slide 34: Aplikacijų lygio ugniasienės -proxy sistemos
Proxy serverių panaudojimas užtikrina tai, kad iš Interneto pusės yra prieinamas vienas ar keli hostai, o iš vidinio tinklo jis pasiekiamas visiems hostams.
Aplikacijų proxy serveris paprastai skiriamas vienam ar keliems protokolams. Jis veikia dvikanaliame(dual-homed) arba bastioniniame kompiuteryje.

## Slide 35: Bazinis paketų srautas: servisai pasiekiami tiesiai

## Slide 36: Paketų srautas panaudojus proxy servisą

## Slide 37
Proxy serveris tai aplikacija, kuri prižiūri srautą tarp jo saugomo tinklo ir Interneto.
Proxy serveriai gali būti naudojami vietoj maršrutizatorium atliekamo paketų filtravimo arba gali būt kaip papildoma saugos linija.
Dauguma proxy serverių vykdo papildomą vartotojų loginimą ir autentifikavimą.
Kadangi proxy “supranta” atitinkamą aplikacinį protokolą, jų pagalba gali būti įdiegiama papildoma sauga, pagrįsta to protokolo specifika.
PVZ FTP proxy gali būti sukonfigūruotas taip, kad leisti įeinančias FTP užklausas ir blokuoti išeinančias.
Proxy
Proxy serveriai

## Slide 38: Proxy - realybė ir iliuzija

## Slide 39
FTP nutolusiame serveryje
Aplikacijų proxy
Serverio išvedimas
Vartotojo komandos
 Vartotojo darbo stotis
Persiųstas serverio išvedimas
Vartotojo komandos
Prisijungimų registracija
FTP Aplikacijos Proxy

## Slide 40: Proxy serveris kaip tarpininkas
proxy serveriai dirba taikomajame lygyje ir tarnauja įvairių tinklinių tarnybų darbo užtikrinimui ;
atlieka kanalo vaidmenį tarp kliento bei serverio;
tiesiogiai neperduoda paketo tarp vidinio ir išorinio tinklo;
Atlieka papildomus veiksmus:
  registracija, autentifikacija, cach’as(taupomi resursai – laikas, kanalo apkrovimas).

## Slide 41
10.10.10.250
140.176.60.69
10.10.10.123
Darbo stotis
Proxy - serveris
Inter net
Web puslapio užklausa iš darbo stoties
Web puslapio užklausa iš proxy-serverio
Web puslapio gražinimas proxy-serveriui
Web puslapio gražinimas darbo stočiai
Čia IP paketai blokuojami išjungus maršrutizaciją dvikanaliame proxy-serveryje
Proxy – web užklausų kelyje

## Slide 42: Aplikacijų lygio proxy
Kadangi aplikacijų lygio proxy funkcionuoja OSI Aplikacijų lygyje, filtravimo galimybės, kurias turi proxy serveriai yra žymiai didesnės nei paprastų maršrutizatorių.
Pav. Web serverio proxy gali patikrinti išeinančios užklausos URL, tikrindamos GET ir POST užklausas.
Administratoriai gali drausti kai kurio tipo užklausas. Kartu jie gali daryti ir apribojimus adresų atžvilgiu.
Paprastas paketinis filtras negali patikrinti užklausos vidaus – peržiūrėti konkrečios paketu einančios komandos, jos parametrų.
Filtruojant įeinantį srautą, kaip ir paprastas filtras proxy gali filtruoti tinklinius adresus, porto nr, bet kartu gali tikrinti ir aplikacijos turinį.

## Slide 43: Proxy privalumai
Nors proxy servisai leidžia klientams pasiekti Interneto servisus iš savų hostų, tačiau jie neleidžia klientams tiesiogiai susisiekti su serveriais. Jie slepia vidinį tinklą.
Proxy serveriai, suprasdami atitinkamą protokolą, gali įsigilinti į paketų turinį; gali vykdyti paketų log įrašų kaupimą, jie suprasdami protokolą, gali nuspręsti, ar paketas yra teisingas, atitinkantis protokolo reikalavimus.
Proxy serveriai gali atlikti papildomą vartotojų autentifikavimą.
Web proxy serveriai teikia cash paslaugas.

## Slide 44: Proxy cash
Proxy cash – tai kitas proxy serverių teikiamas privalumas.
Informacija, išrinkta Internete yra išsaugoma proxy serverio kietam diske tolimesniam panaudojimui.
Sekantį kartą užprašius šios informacijos – ji imama iš lokalaus disko – nereikia ieškot Internete.
Tai paprastai sutaupo srautų apimtis iki 40 % .

## Slide 46: Proxy cash
Proxy cash tai visa hierarchija proxy serverių, teikiančių cash paslaugas.
Klientas tiesiogiai susijungia su pirmo-lygio cach proxy, ir jei Web puslapio čia nėra, užklausa automatiškai praleidžiama į sekančio lygio cash proxy ir t.t.
Kaip ir kitų cash sistemų atveju efektyvumas multi-proxy serverių hierarchijos labai priklauso nuo konkretaus užklausų srauto.
Blogiausiu atveju visi klientai prašys skirtingų puslapių ir proxy nauda bus nedidelė.
Paprastai tikimasi, kad užklausos kartosis ir galima bus pasinaudot puslapiais, esančiais cash’e.

## Slide 47: Kaip veikia proxy?
Proxy atliekami veiksmai labai surišti su atitinkamu servisu. Daugumos servisų atveju reikalinga tam tikra programinė įranga proxy serverio pusėje.
Klientinėje pusėje galimi du sprendimai:
  Klientinė programinė įranga, kuri žino, kaip sukontaktuoti su proxy serveriu vietoj realaus, kai vartotojas daro užklausą ir kaip nusakyti proxy serveriui, su kokiu realiu serveriu susijungti.
  Klientinio vartotojo procedūros, kurias naudodamas klientas kalbasi su proxy serveriu ir pasako su kokiu realiu serveriu norima susijungti.

## Slide 48: Klientinė programinė įranga
Proxy serverių panaudojimas yra susijęs su tam tikrais konfigūracijos klausimais.
Klientinė pusė gali būti “prievarta” sukonfigūruojama taip, kad jos pateikiamas srautas eitų per proxy.
“Skaidraus” proxy atveju klientinė pusė gali net nežinoti apie proxy serverį- tiesiog visas Internetinis srautas yra nukreipiamas į proxy serverį.

## Slide 49
Proxy serveris įvertina klientų užklausas ir nusprendžia, ar jas praleisti ar atmesti.
Jei užklausa pripažįstama tinkama, proxy serveris šnekasi su realiu serveriu kliento vardu.(iš čia terminas "proxy"), ir vykdo kliento užklausų perdavimą realiam serveriui, bei realaus serverio atsakymų perdavimą atgal klientui.
Klientas kalba su proxy serveriu taip pat kaip su realiu serveriu.
Proxy sistemos yra efektyvios tik tada, kai naudojamos kartu su tam tikru metodu, vykdančiu IP srauto filtravimą tarp klientų ir realių serverių.
Priešingu atveju klientai gali patys susisiekti su realiais serveriais- tas pats galios ir išorei.
Serverio pusė

## Slide 50: Ugniasienių ateitis
Ugniasienių ateitis susijusi su kažkuo kas apimtų tiek tinklinio lygio ir aplikacijų lygio privalumus.
Ateities ugniasienės – tai skaidrios, greitos, paketus filtruojančios sistemos, vykdančios praeinančių paketų filtravimą, audituojančios praeinančius paketus.
Ugniasienės vis dažniau įtraukia šifravimo elementus, tuo irgi apsaugodamos praeinantį srautą.

## Slide 51: Proxy serveriai
Proxy serveriai yra tampriai susiję su atitinkamom aplikacijom.
Naujo protokolo palaikymui turi būti sukuriamas naujas proxy.
Kai kurie proxy serveriai užtikrina proxy paslaugas keliems protokolams, kaip pvz TIS Internet Firewall Toolkit (``FWTK''), kuris apima proxy paslaugas tokiems servisams Telnet, rlogin, FTP, X-Window, HTTP/Web, NNTP/Usenet news.
SOCKS yra bendros paskirties proxy sistema, kuri gali būti sukompiliuojama klientinės pusės aplikacijose, priversdama jas dirbti ugniasienės režime. Tačiau ji neturi papildomo vartotojų autentifikavimo lygio.

## Slide 52: Proxy trūkumai
Proxy programinės įrangos gausu įprastiems servisams – keblu naujų servisų atveju.
Kartais reikia skirtingų proxy serverių skirtingiems protokolams-atsiranda instaliavimo, konfigūravimo problemos.
Proxy serveriai neapsaugo nuo atitinkamo protokolo silpnų vietų.

## Slide 53: LINUX proxy
Linux operacinė sistema turi įtrauktas “skaidraus proxy” savybes branduolio lygyje, pradedant nuo branduolio 2.0 versijos.
Naudojantis šia savybe galima nukreipti visus susijungimus (kylančius lokaliame tinkle ir nukreiptus į Internetą) į lokalų serverį, vadinamą “skaidriu proxy serveriu”. Šis procesas yra visiškai skaidrus lokalaus kompiuterio atžvilgiu. Lokalus kompiuteris galvoja, kad jis šneka su nutolusiu Interneto hostu, kai faktiškai jis susiriša su lokaliu proxy serveriu.
Srauto nukreipimas atliekamas bet kurį portą nukreipiant į serverio portą.
PVZ taip galima persiųsti Web srautą visų lokalių hostų į proxy serverį nors vartotojai išjungia proxy serverius savo naršyklėse.
Tai labai svarbu valdant srautų apimtis ir blokuojant kai kuriuos servisus.

## Slide 55: Aplikacijų lygio ugniasienė
Proxy serveriai realizuojami kaip tam tikra programinė įranga
Proxy serveriai, suprasdami atitinkamą protokolą, gali vykdyti gilesnę paketų analizę.
Proxy serveriai gali atlikti papildomas funkcijas:
  Jie gali atlikti log įrašų kaupimą.
  Jie gali vykdyti priėjimo kontrolę.
Aplikacijų lygio ugniasienės gali vykdyti adresų transliaciją.
tion layer firewalls can be used as network address translators, since traffic goes in one ``side'' and out the other, after having passed through an application that effectively masks the origin of the initiating connection. Having an application in the way in some cases may impact performance and may make the firewall less transparent. Early application layer firewalls such as those built using the TIS firewall toolkit, are not particularly transparent to end users and may require some training. Modern application layer firewalls are often fully transparent.

## Slide 56
Proxy caches don't help much with refreshed pages. On some sites, Web pages are set with HTML META tags to expire quickly; expired pages force the proxy cache to reload that page. Similarly, caching is rendered ineffective by pages that change content frequently, such as those on news sites, or weblogs.
Proxy caches also introduce measurement uncertainty into the Internet. Normally, a Web server log will record identifying information of visiting clients such as their IP addresses and domain names. For clients with proxy servers, all public requests are made on behalf of the server, using its IP address and identity. Web sites that carefully track the patterns of use of their visitors have much more difficulty in distinguishing unique client visits through proxies.

## Slide 57: Application-Level Versus Circuit-Level Proxies
Aplikacijų lygio proxy-tai proxy, kuri “supranta” atitinkamą aplikaciją, supranta ir interpretuoja atitinkamos aplikacijos protokolo komandas.
The most extreme version of an application-level proxy is an application like Sendmail, which implements a store-and-forward protocol. The most extreme version of a circuit-level proxy is one of the modern hybrid proxy gateways that looks like a proxy to the outside but like a filtering router to the inside.
Not every protocol can easily be handled by a circuit-level proxy
disadvantage of a circuit-level proxy server is that it provides very little control over what happens through the proxy. Like a packet filter, it controls connections on the basis of their source and destination and can't easily determine whether the commands going through it are safe or even in the expected protocol. C

## Slide 58
How does this work? You need to teach your users specific procedures to follow for each protocol. Let's look at FTP. Suppose a user wants to retrieve a file from an anonymous FTP server (e.g., ftp.greatcircle.com). Here's what the user does:
Using any FTP client, the user connects to your proxy server (which is probably running on the bastion host - the gateway to the Internet) instead of directly to the anonymous FTP server.
At the user name prompt, in addition to specifying the name he wants to use, the user also specifies the name of the real server he wants to connect to. If he wants to access the anonymous FTP server on ftp.greatcircle.com, for example, then instead of simply typing "anonymous" at the prompt generated by the proxy server, he'll type "anonymous@ftp.greatcircle.com".

## Slide 59
To get through firewalls, many organisations run a proxy server. This is a machine that has access to the outside network, while the rest of the Intranet does not. The clients must send a request to a proxy server, which then forward the request to the real server. A caching proxy server may cache request/response pairs, so popular requests do not consume bandwidth. This is very useful, but only works on requests that can be cached -historically only GET requests. Transparent Proxies are a special form of proxy -one that by virtue of the underlying network configuration route HTTP requests (especially those on port 80) through a proxy server -without any application configuration. Usually these are invisible until they go wrong, at which point your favourite web service appears as if is returning HTML destined for humans. This can lead to some interesting support calls.