## Slide 1: Tipinis lokalus tinklas

## Slide 2: Tinklinės topologijos
Bus
Ring
star
tree
mesh

## Slide 4: Problema?

## Slide 5: Protokolai
Internetas tai tūkstančiai tinklų, kuriuos suriša protokolų sistema.
Protokolas – tai formalus aprašymas pranešimo formatų ir taisyklių, kurių turi prisilaikyti du kompiuteriai (ar dvi aplikacijos) keisdamiesi informacija.
Šių taisyklių turi laikytis kiekviena į komunikacijas įtraukta mašina tam, kad priimantis hostas sugebėtų suprasti pranešimą.

## Slide 6
Duomenys yra maršrutizuojami, kai juos reikia perduoti iš vieno LAN’o į kitą vienu iš daugelio galimų kelių. Analogiškai, tie protokolai, kurie leidžia perduoti duomenis tarp tinklų keliais maršrutais, vadinami maršrutizuojamais (routable) protokolais. Pastabos:
  Ryšio realizavimui yra daugybė protokolų. Kiekvienam iš jų keliami skirtingi reikalavimai, atliekami skirtingi uždaviniai, yra savi privalumai ir trūkumai. Svarbu tai, kad kompiuteriai, kuriems reikia keistis duomenimis, turėtų pakankamą protokolų rinkinį.
Protokolai veikia skirtinguose OSI sluoksniuose. Protokolo funkcijas nustato sluoksnis, kuriame dirbama.
  Pavyzdžiui, Fiziniame sluoksnyje veikiantis protokolas užtikrina paketų perdavimą į tinklo kabelį per tinklo adapterio plokštę.
Keletas protokolų gali veikti kartu. Tuo atveju sudaromas vadinamasis stekas (stack, protokolų rinkinys).
Kadangi tinklo funkcijos išdėstytos visuose OSI sluoksniuose, tai ir stekai yra daugiasluoksnė struktūra

## Slide 7: atvirųjų sistemų jungties atraminis modelis, arba OSI
Visas OSI modelis yra grindžiamas sluoksniuotąja architektūra. Ryšio užmezgimui, vykdymui ir nutraukimui reikalingos funkcijos yra skirstomos į grupes. Šios grupės, vadinamos sluoksniais.
Stengiamasi sudaryti sluoksnius, kad atskiros funkcijos išsidėstytų hierarchine tvarka ­ aukštesniajam sluoksniui priklausančios funkcijos naudoja žemesnio sluoksnio funkcijas ir tinkamai veikia tik padedamos žemiau esančio lygmens funkcijų.
Ribą tarp sluoksnių vadina interfeisu.

## Slide 8
Sluoksniuotasis OSI modelis

## Slide 9
sluoksnių modelyje pagrindinis informacijos srautas keliauja iš vartotojo A žemyn per visus sluoksnius. Terminalą su tinklu riša fizinė terpė, pavyzdžiui, vario laidai. Žemesniojo sluoksnio protokolai praneša tinklui apie pageidaujamą ryšio adresą. Po to tinklas yra kertamas ir per fizinę terpę vėl pasiekiamas kitas terminalas. Praėjus visus sluoksnius informacija pagaliau pasiekia vartotoją B. Taip pat yra galimas informacijos perdavimas atgal.
Šiame modelyje komunikacijų tinklu (retransliavimo sistema) gali būti bet koks komutuojamųjų grandinių arba virtualiųjų komutuojamųjų grandinių duomenų perdavimo tinklas. Netgi vietinis tinklas LAN ar keletas jų, sujungtų nuosekliai, gali būti komunikacijų tinklu

## Slide 10: Lygiai-fukcijos-protokolai
Taikymo lygis | Naudojamos tinklinėm aplikacijom Leidžia pasiekti tinklinius servisus Sprendžia tinklinio priėjimo, srautų judėjimo ir kitas problemas Pavyzdžiui, failų perdavimas, e-mail ir kitos | DNS; FTP; TFTP; BOOTP; SNMP;RLOGIN; SMTP; MIME; NFS; FINGER; TELNET; NCP; APPC; AFP; SMB

## Slide 11: Lygiai-fukcijos-protokolai
Prezentaci-jos | Vykdo duomenų transliaciją formatų, naudojamų aplikacijose į tinklinius formatus(kuriuos supranta žemesni OSI sluoksniai) ir atvirkščiai. Atsakingas už duomenų šifravimą – dešifravimą ir kitus duomenų keitimus. | 

## Slide 12: Lygiai-fukcijos-protokolai
Sesijos | Įkuria, palaiko ir baigia sesiją tinkle Sinchronizacijos klausimai, kas gali perduoti duomenis tam tikru laiku ir kiek ilgai. Pavyzdžiui, interaktyvus prisijungimas, failų perdavimo jungtys. | NetBIOS Names Pipes Mail Slots RPC

## Slide 13: Lygiai-fukcijos-protokolai
Transporto | Vykdo duomenų perdavimo kontrolę tarp dviejų taškų tinkle Suskaldo srautą į paketus (arba sujungia) Atlieka klaidų tikrinimą užtikrinant patikimą srauto judėjimą | TCP, ARP, RARP; SPX NWLink NetBIOS / NetBEUI ATP

## Slide 14: Lygiai-fukcijos-protokolai
Tinklinis | Transliuoja loginius tinklo adresus ir vardus į fizinius adresus(computername ==> MAC address) Atsakingas už adresaciją, vykdo paketo dalinimą į fragmentus | IP; ARP; RARP, ICMP; RIP; OSFP; IGMP; IPX NWLink NetBEUI OSI DDP

## Slide 15: Lygiai-fukcijos-protokolai
Duomenų perdavimo | Verčia paketus į bitų sekas. Atlieka duomenų perdavimą tarp tinklinio ir fizinio lygių | Logical Link Control Media Access Control

## Slide 16: Lygiai-fukcijos-protokolai
Fizinis | Bitų perdavimas fiziniais kabeliais Apsprendžia kabelius, tinklines kortas Apsprendžia tinklinių kortų sujungimus su kabeliais Nusako, kaip srautas perduodamas į kabelį | IEEE 802 IEEE 802.2 ISO 2110 ISDN

## Slide 17
Protokolo duomenų blokai ir antraštės

## Slide 18
ISO/OSI modelis ir TCP/IP protokolų paketas

## Slide 19: TCP/IP Interneto Modelis
Ethernet draiveris
IP
TCP
Web server
Ethernet freimas
Aplikacijų lygis
Fizinis lygis
Tinklinis lygis
Transporto lygis
Web browser
Ethernet draiveris
TCP
IP
srautas
IP datagrama
TCP segmentas

## Slide 20: Lygiai
Aplikacijų lygis. Tai pats viršutinis lygis. Programinė įranga siunčiančiame ir priimančiame kompiuteriuose palaiko aplikacijų vykdymą.
Transporto lygis. Šis lygis apima daug aspektų, nusakančių kaip du hostai komunikuos. Šis transporto lygis dažnai yra susijęs su patikimumo užtikrinimu, nei kiti lygiai. Transporto lygis turi du protokolus: TCP, kuris užtikrina patikimą duomenų perdavimą ir UDP, kuris nedaro jokių pažadų apie patikimą pristatymą. Šiame pavyzdyje reikalingas TCP.
Tinklinis lygis. Žemiau transporto lygio eina tinklinis lygis, kuris atsakingas už duomenų perkėlimą nuo šaltinio kompiuterio iki paskirties kompiuterio.
Fizinis ( link) lygis. Tai pats žemiausiais lygis ir jis atsakingas už komunikacijas tarp host’o ir fizinės terpės, ant kurios jis gyvuoja. Paprastai šia komponente būna Ethernetas. Šis būvis yra atsakingas už duomenų siuntimą iš hosto per specifinę sąsają į tinklą.

## Slide 21: Paketas
Galvutė
Duomenys
Duomenys
Duomenys
Duomenys
TCP galvutė
IP datagramų galvutė
kadro galvutė

## Slide 22: TCP/IP
Šis pramoninis standartinis protokolų rinkinys užtikrina ryšį heterogeninėje (nevienalytėje) terpėje. Kitaip sakant, užtikrinamas įvairių tipų kompiuterių suderinamumas. Tai pats didžiausias TCP/IP privalumas, todėl daugelis LAN palaiko šį protokolų rinkinį. Be to, TCP/IP teikia priėjimą prie Interneto bei yra maršrutizuojamas (nedideliame LAN’e). Dėl pastarosios savybės TCP/IP naudojamas kaip tarptinklis protokolas.

## Slide 23: TCP/IP
TCP/IP transporto lygio protokolai, leidžia aplikacijų programoms komunikuoti su kitomis aplikacijų programomis,vykdydami transporto lygio f-jas.
Transporto lygis randasi tarp kitų lygių. Transpoto lygyje veikia TCP/UDP protokolai.

## Slide 24
Kai aplikacijai (programai) reikia persiųsti duomenis kitai aplikacijai, esančiai kitame hoste, informacija iš siuntėjo aplikacijos link gavėjo hosto keliauja leisdamasi žemyn per TCP/IP protokolo lygius:
aplikacija siunčia informaciją žemyn transporto lygio protokolui, kad jis paruoštų informaciją persiuntimui...

## Slide 25
Duomenų paketai
TCP/IP

## Slide 26
Fizinis lygis.FDDI-optinis kabelis
TCP/IP

## Slide 27: IP protokolas
IP protokolas naudoja loginį “AND” operatorių, kad sužinoti ar paketas priklauso lokaliam potinkliui ar kokiam kitam. Jei paketas priklauso lokaliam potinkliui, tai IP užklausia ARP (Address Resolution Protocol – Adresų Nustatymo Protokolas). Jeigu ARP atpažįsta gavėjo IP adresą tai gražina IP protokolui MAC adresą, ir IP protokolas gali siųsti paketą tiesiai adresatui.
Jeigu IP adresas buvo nelokalaus potinklio, tai IP protokolas ieško nuorodos kur toliau siųsti šį paketą lokalioje maršrutizacijos lentelėje. Jei tenai kelio neranda, tai paketas siunčiamas Default Gateway. Gateway su paketu atlieka lygiai tokius pat veiksmus ir vėlgi, jei nerado, kam šis paketas priklauso tai siunčia jį savo Default Gateway prieš tai sumažinęs paketo TTL vienetu. Tai tęsiasi tol kol TTL = 0 arba paketas pasiekia adresatą.

## Slide 28: Maršrutizavimas Internete
Maršrutizavimas – tai technika, kuri užtikrina tai, kad duomenys rastų kelią keliaudami nuo vieno kompiuterio iki kito.
Interneto kontekste maršrutizavimas susijęs su trim pagrindiniais aspektais:
  Fizinio adreso suradimas.
  Tarptinklinio maršrutizatoriaus parinkimas.
  Simboliniai – skaitmeniniai adresai (DNS serveriai)

## Slide 29
Maršrutizavimas, jungiantis vietiniam tinklui prie didesnio tinklo
TCP/IP

## Slide 30
Tarptinklinis maršrutizavimas.
TCP/IP

## Slide 31
Informacija, pasiekusi gavėjo hostą keliauja iki atitinkamos aplikacijos lipdama aukštyn TCP/IP protokolų lygiais

## Slide 32
IP protokolo galvutė

## Slide 33: IP protokolo galvutė
0
4
8
16 31
Versija 4 bitai)
Galvutės ilgis 4 bitai
Serviso tipas(TOS) (8bitai)
Pilnas ilgis (16 bitų)
Identifikatorius (ID)(16 bitų)
Flag3 bitai
Framento poslinkis (13 bitų)
Gyvavimo laikas (TTL-time to live)(8bitai)
Protokolas (8bitai)
Galvutės kontrolinė suma
Šaltinio IP adresas (32 bitai)
Gavėjo IP adresas (32 bitai)

## Slide 34: IP adresai
Kiekvienas prijungtas prie tinklo kompiuteris privalo turėti adresą. (32 bitų- dvejetainį skaičių). Šis skaičius vadinamas kompiuterio IP adresu.
šis skaičius suskaidomas į keturias dalis po 8 bitus (skaitmenis). Kiekviena dalis vadinama oktetu.
Oktetai skaitymo ir įsiminimo paprastumui išreiškiami dešimtainiu skaičiumi. Dešimtainiame žymėjime adreso dalys atskiriamos taškais.
  Pavyzdžiui 193.219.94.185.

## Slide 35: IP adresai
IP paketas naudoja loginius adresus, MAC adresų nėra IP pakete.
Koks gi yra kompiuterio IP adresas ?
IP adresui yra skirta 32 bitai
Interneto erdvę valdanti organizacija Internet Address Numbers Authority (IANA)

## Slide 36: hostas
Hostu vadinami tie tinklo elementai, kurie gali priimti bei perduoti IP paketus tinklu, tai ir klientinės darbo stotys, serveriai bei maršrutizatoriai.
Bet kurio hosto IP adresas yra sudarytas iš tinklo adreso bei hosto adreso tinkle.
Class
Prefix
Network Number
Host Number
A
0
Bits 0-7
Bits 8-31
B
10
Bits 1-15
Bits 16-31
C
110
Bits 2-24
Bits 25-31

## Slide 39: ARP
Grįžkime vėl prie MAC adreso. Paprastai retai kas žino mintinai šį 48 bitų skaičių. ARP Adress Resolution Protocol yra naudojamas MAC adreso transliacijai į loginį IP adresą. ARP pats nėra IP protokolu, tai yra Ethernet kadro (frame) siuntimo visoms to paties tinklo sistemoms procesas, kas yra vadinama retransliavimu (broadcast – cikliniu persiuntimu). Jei pranešimas yra tipo “broadcast”, tai jis yra siunčiamas visoms mašinoms tinklo dalyje ar visame tinkle. ARP yra taikomas tik hostams, kurie yra tame pačiame tinkle, ne skirtinguose tinkluose.

## Slide 40: Adresai. MAC adresas
Kaip vokas pašte, taip ir paketas reikalauja, kad į jį būtų įtraukiami tiek siuntėjo tiek gavėjo adresai. Namo adresą gatvėje Ethernet tinklo atveju atitiks NIC ( network interface card’s) MAC ( Media Access Controller) adresas. Hardware adresai yra priskiriami NIC, kai plokštė yra sukonstruojama. MAC adresas yra 48 bitų ilgio (248-1).

## Slide 41: MAC adresas
MAC adresas – unikalus adresas
Pirmi 24 bitai – pardavėjo identifikavimui
Sekantys 24 bitai – kortos serijinis numeris
Galima sužinoti:
WindowsNT – ipconfig/all
Linux – ifconfig
Solaris – arp arba netstat -p

## Slide 42: Maršrutizacija: Kaip patekti ten iš čia

172.20.41.2
0f:00:20:1f:b0:0f

172.20.41.1
00:00:0c:03:00:de
172.21.19.1
00:00:0c:00:8f:3c
172.21.19.8
0f:00:20:51:ab:47


## Slide 43: Paketo persiuntimas
From 172.20.41.2 to 172.21.19.8
Leg1: From 172.20.41.2 to Router IP 172.20.41.1
Source IP: 172.20.41.2 Source MAC 0f:00:20:1f:b0:0f
Dest IP: 172.21.19.8 Dest MAC : 00:00:0c:03:00:de
Leg2: Router IP 172.21.19.1 to 172.21.19.8
Source IP: 172.20.41.2 Source MAC 00:00:0c:00:8f:3c
Dest IP: 172.21.19.8 Dest MAC : 0f:00:20:51:ab:47

## Slide 44: TCP/IP
Transporto lygyje veikia du protokolai:
TCP ir UDP
TCP (Transmission Control Protocol) protokolas aplikacijoms užtikrina patikimą srauto persiuntimo ir virtualios jungties-sujungimo(Connection-oriented)servisą.
UDP( User Datagram Protocol ) užtikrina paprastą, bet nepatikimą pranešimų siuntimo servisą į persiuntimus orientuotoms tarnyboms, kurioms nereikia ryšio sudarymo, tai besujungimines paslaugas teikiantis protokolas

## Slide 45
A connection-oriented protocol.
TCP/IP

## Slide 46
A connectionless protocol.
TCP/IP

## Slide 47: TCP galvutės laukai

## Slide 48: UDP galvutės laukai
.

## Slide 49: Portai ir soketai
Beveik kiekvieno sluoksnio paslaugų gali pageidauti keletas viršuje esančio sluoksnio vartotojų. Toks bendras žemesniojo sluoksnio paslaugų vartojimas yra vadinamas sutankinimu (multiplexing). Keletas (N+1) jungčių naudojasi viena (N) jungtimi

## Slide 50
Aplikacijos pasiekia tinklą per tam tikrus portų numerius.
TCP/IP

## Slide 51
Multiplexing and demultiplexing.
TCP/IP

## Slide 52: Sutankinimas (Multiplexing)
TCP leidžia daugeliui procesų tame pačiame viename hoste naudotis TCP komunikacijos įrankiais vienu metu.
TCP gauna eilę porto adresų hoste. Porto numeris yra sujungiamas su tinklo adresu ir hosto adresu ir taip vienareikšmiškai yra identifikuojamas soketas.
Soketų pora vienareikšmiškai identifikuoja kiekvieną susijungimą.

## Slide 53: Porto numeriai
Porto numeris atitinka galinį komunikacijos tašką. Porto numeriai leidžia skirtingoms aplikacijoms, veikiančioms tame pačiame hoste naudotis tinkliniais resursais netrukdant viena kitai.
Porto numeriai naudojami tinkliniame programavime, tuo pačiu ir soketų programavime nusakant atitinkamą aplikaciją ( tai panašu į tel nr praplėtimą)

## Slide 54: Porto numeriai
Kiekvienas TCP procesas turi savo PORTO numerį. Porto numeris būna nuo 0..65535. Iš porto numerio galima žinoti kuriai kompiuteryje esančiai programai duomenys siųsti tinklu adresuoti. Programų portų naudojimą paskirsto IANA (Internet Asssigned Numbers Authority – Internet pajungtų numerių autorizacija) Žinoma niekas netrukdo programuotojams naudoti kokį nori porto numerį duotame tarpsnyje (0..65535). Bet jeigu Jūsų programos numeris bus registruotas, tai garantuos, kad oficialiai jūsų parašyta programa nesipjaus su kokia kita programa. Šiuo metu yra oficialiai užregistruoti pirmieji 1023 numeriai (portai). Portas yra Socket dalis. Socketai naudojami programose, kuriuose reikalingas susijungimas. Socketai sudaryti iš IP adreso ir PORTO.

## Slide 55
Table 6.1 Well-known TCP Ports
TCP/IP
Service
TCP Port Number
Brief Description
tcpmux
1
TCP Port Service Multiplexor
compressnet
2
Management Utility
compressnet
3
Compression Utility
echo
7
Echo
discard
9
Discard or Null
systat
11
Users
daytime
13
Daytime
netstat
15
Network status
qotd
17
Quote of the Day
chargen
19
Character generator
ftp-data
20
File Transfer Protocol Data
ftp
21
F T P Control
telnet
23
Terminal Net Connection
smtp
25
Simple Mail Transport Protocol
nsw-fe
27
NSW User System
time
37
Time server

## Slide 56
Table 6.2 Well-known UDP Ports
TCP/IP
Service
UDP Port Numb
Description
echo
7
Echo
discard
9
Discard or Null
systat
11
Users
daytime
13
Daytime
netstat
15
Network status
qotd
17
Quote of the Day
chargen
19
Character generator
time
37
Time server
name
42
Host name server
whois
43
NIC name
domain
53
Domain name server
nameserver
53
Domain name server

## Slide 57: Transporto lygis
Atsako už kliento kompiuterio ir serverio kompiuterio susijungimą ir jungties patikimumą.
Jis atsako už duomenų siuntimą ir duomenų persiuntimą nesėkmės atveju.
Transporto lygyje yra naudojami pagal poreikius du protokolai – tai TCP (Transmission Control Protocol – Persiuntimo kontroliavimo protokolas) arba UDP (User Datagram Protocol – Vartotojo duomenų protokolas).
TCP reikalingas tada, kai duomenis reikia perdavinėti saugiai susijungus, o UDP nenaudoja susijungimo todėl siunčia duomenis nepatikimai.

## Slide 58: Transporto lygio protokolai
User Datagram Protocol (UDP) ir TCP yra baziniai transporto-lygio protokolai naudojami sujungiant aplikacijų procesus, esančius skirtinguose Interneto hostuose.
Tiek TCP, tiek UDP leidžia programoms siųsti pranešimus ir gauti pranešimus iš aplikacijų, kurios sukasi kitame hoste.
Kai aplikacija siunčia užklausą transpoto lygiui “išsiųsti pranešimą”, UDP ir TCP suskaldo informaciją į paketus, prideda atitinkamą galvutę ir persiunčia informaciją tinkliniam lygiui tolimesniam apdorojimui
Tiek TCP, tiek UDP naudoja hosto portų numerius tam, kad galima būtų identifikuoti specifinį paskirties tašką pranešimui.
Aukštesnio lygio protokolai ir aplikacijos naudoja UDP datagramų jungčiai sudaryti ir TCP srauto sujungimo sudarymui.
Operacinėse sistemose įdiegta soketų sąsaja naudoja abu šiuos protokolus.

## Slide 59: Langai
Slenkantys langai – terminas skirtas apibrėžti permainingo dydžio buferius skirtus duomenims perduoti ir priimti.
Jei tinklas naudojamas perduoti didelius duomenis – video, garsą, tai patartina naudoti didelį TCP buferį. Bet jei TCP dirba su lėta linija arba tarp kelių tinklų, tai geriau naudoti mažo dydžio buferius.

## Slide 60
Ports and Sockets: A port address targets data to a particular application.
TCP/IP

## Slide 61
Ports and Sockets: Exchanging the source and destination socket numbers.
TCP/IP

## Slide 62
The socket address uniquely identifies an application on a particular server.
TCP/IP

## Slide 63
TABLE 1.1 TYPICAL TCP/IP UTILITIES
TCP/IP
Utility
Purpose
ftp
File transfer
lpr
Printing
ping
Configuration/Troubleshooting
route
Configuration/Troubleshooting
telnet
Remote access
traceroute
Configuration/Troubleshooting

## Slide 64
Standards Organizations and RFCs
TCP/IP
Internet Advisory Board (IAB)--
Internet Engineering Task Force (IETF)--
Internet Research Task Force (IRTF)--
Internet Assigned Numbers Authority (IANA)--
InterNIC--The Internet information service. http://internic.net.
Requests for Comment (RFCs). www.rfc-editor.org.

## Slide 65
Table 1.2 Representative Example of the 2,000+ Internet RFCs
TCP/IP
Number
Title
791
Internet Protocol
792
Transmission Control Protocol
793
Simple Mail Transfer Protocol
794
File Transfer Protocol
968
Twas the night before start-up
1180
TCP/IP Tutorial
1188
Proposed Standard for transmission of datagrams over FDDI netwrk
1597
Address Allocation for Private Internets
2000
Internet Official Protocol Standards 2/24/97
2001
The PPP NetBIOS Frames Control Protocol

## Slide 66: WindowsNT IP Configuration
Host Name .................................................:sample.robertgraham.com
DNS Servers................................................:192.0.2.254
Node Type....................................................:Hybrid
NetBios Scope ID..........................................:
IP Routing Enabled........................................:No
WINS Proxy Enabled......................................:No
NetBIOS Resolution Uses DNS .....................:No
Ethernet adapter SC12001
Description.........................................DEC DC21140 PCI Fast Ethernet

## Slide 67: WindowsNT
Adapter
Physical Address...........................................:00-40-05-A5-4F-9D
DHCP Enabled..............................................:No
IP Address......................................................:192.0.2.160
Subnet Mask...................................................:255.255.255.0
Default Gateway.............................................:192.0.2.1
Primary WINS Server .....................................:192.0.2.253

## Slide 68: Linux
eth0
Link encap:Ethernet Hwaddr 08:00:17:0A:36:3E
inet addr:192.0.2.161 Bcast:192.0.2.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500
Metric:1
RX packets:1137249 errors:0 dropped:0 overruns:0
Interrupt:5 Base address:0x300

## Slide 69: Klausimai
NIC, network adapters, gateway, router
IP(v4,v6) addresses(broadcast, IP loopback, private,unicast, multicast)
DNS name space, domain, root name servers.
IP Network numbering. Subnet mask.
http://compnetworking.about.com/library/weekly/aa042400a.htm
http://compnetworking.about.com/library/weekly/aa041601a.ht